## Slide 1: Geluidprofiel Putten onder de Omgevingswet Pilot: Agrarisch Buitengebied
F. Wiegant - adviseur geluid

## Slide 2: Kaders en vertrekpunt
Omgevingsvisie 2040 Putten
Omgevingswet, met bijbehorende besluiten:
  Besluit Kwaliteit Leefomgeving
  Besluit Bouwwerken Leefomgeving
  Besluit Activiteiten Leefomgeving
Omgevingsplan Putten
Nota Industrielawaai gemeente Putten (2004)
Beleidsevaluatie Nota Industrielawaai (2025)

## Slide 3: Vertrekpunt participatie
Participatie is gestart met richt- en grenswaarden uit de Nota Industrielawaai (de ‘minimaalvariant’)
Tabel huidig | Huidige richt- en grenswaarden (waarde in dB(A) op de gevel) |  | 
 | 07:00-19:00 | 19:00-23:00 | 23:00-07:00
Gemiddeld | 40 (45) | 40 (45) | 30 (35)
Piekgeluid | 50 (70) | 50 (65) | 40 (60)

## Slide 4: Wat geven de kaders ons mee?
Beleidsevaluatie Nota Industrielawaai
Verouderd, toe aan actualisatie
Omgevingswet per 01-01-2024 mooi moment
Omgevingsvisie Putten voor agrarisch buitengebied
Aangenaam wonen (ambitieniveau 3)
Ondernemend (ambitieniveau 5)
Omgevingswet (besluit kwaliteit leefomgeving)
Beschermen en benutten
Aanvaardbaar
Stakeholders (bewoners, Agractie, Bedrijvenkring, SNMP, landgoedbeheerder, GGD, LTO)

## Slide 5: Passend geluidprofiel
Keus waarborgt evenwicht tussen beschermen (stand-stillprincipe) en benutten (ruimte voor ondernemen)
Zet de deur niet open richting industrialisering, wat leidt tot:
Standaardwaarde Besluit Kwaliteit Leefomgeving voor agrarische gebieden (art. 5.65 lid 3)
Maar wat betekent dit nu in de praktijk?
Tabel | Passend geluidprofiel (conform Bkl) |  | 
 | 07:00-19:00 | 19:00-23:00 | 23:00-07:00
Gemiddeld | 45 | 40 | 35
Piekgeluid (aandrijfgeluid transport) | Geen norm | 70 | 70
Piekgeluid (overig) | Geen norm | 65 | 65

## Slide 6: Tractoren

## Slide 7: Ventilatoren

## Slide 8: Vrachtvervoer

## Slide 9: Alles

## Slide 10: Dilemma’s en adviezen
Rust bewaren vs. ruimte voor ondernemen
Leeglopend buitengebied vs. industrialisering
Verschuiven van de nachtperiode – advies is dit niet te doen
Beperkingen op zon- en feestdagen – advies is dit te verwijderen
Norm op een vaste afstand – advies is dit in stand te houden
Versimpeling (activiteiten rondom wegen) - nader uitwerken
Mobiele bronnen – nader uitwerken

## Slide 11: Zijn er nog vragen?
Tabel advies | Passend geluidprofiel (conform Bkl) |  | 
 | 07:00-19:00 | 19:00-23:00 | 23:00-07:00
Gemiddeld | 45 | 40 | 35
Piekgeluid (aandrijfgeluid transport) | Geen norm | 70 | 70
Piekgeluid (overig) | Geen norm | 65 | 65
Tabel huidig | Huidige richt- en grenswaarden (waarde in dB(A) op de gevel) |  | 
 | 07:00-19:00 | 19:00-23:00 | 23:00-07:00
Gemiddeld | 40 (45) | 40 (45) | 30 (35)
Piekgeluid | 50 (70) | 50 (65) | 40 (60)